Das Ampere’sche Gesetz

Ein langer gerader, vom Strom I1 durchflossener Leiter erzeugt im Abstand d das Magnetfeld

Dieses Magnetfeld B übt auf ein (weiteres) vom Strom I2 durchflossenes Leiterelement dl die Kraft

aus. Für einen langen geraden Leiter erhält man:

Für zwei parallele, gerade Leiter im Abstand d erhält man für den Betrag der Kraft (L(B):

Die Richtung der Kraft steht senkrecht auf L und B. Die Leiter ziehen sich bei gleichsinniger Stromrichtung an und stoßen sich bei entgegengesetzter Stromrichtung ab: