# Komplexer Brechungsindex am Beispiel von Wasser

Es sei    Re(n’) = n = 1,384    und    -Im(n’) = n( = 0,0412

Damit erhält man mit

## einen Reflexionskoeffizienten von R = 0,02623 für senkrechten Einfall. Vernachlässigt man den Imaginärteil, so erhielte man den Wert R = 0,0259. Man kann zur Berechnung von R also in guter Näherung die Beziehungen für durchsichtige Medien benutzen.

Mittels der Beziehung

berechnet man den Absorptionskoeffizienten µ((0=3,5µm) zu

Das Absorptions- bzw. das Emissionsvermögen erhält man aus der Differenz zum Reflexionsvermögen:

### Man findet A = 0,974 .