Die Poissongleichung

Die Poissongleichung stellt einen Zusammenhang zwischen dem Potential eines statischen elektrischen Feldes und der Ladungsträgerdichte her.

Mit Hilfe der Quellengleichung erhält man (im Vakuum)

Da sich das elektrische Feld aus einem Potential ableiten lässt, gilt:

Die Kombination beider Gleichungen ergibt die

# Poisson-Gleichung

Die Lösung der Poissongleichung entspricht der Grundaufgabe der Elektrostatik, aus einer gegebenen Ladungsverteilung ((x,y,z) das Potential U(x,y,z) zu berechnen. Ist das Potential bekannt, so kann das Feld E und die Ladungsverteilung ( berechnet werden: