Elektrische Felder in Medien

Felder im Vakuum:

In obiger Darstellung wird ein elektrisches Feld durch freie Ladungen auf zwei Metallplatten erzeugt. Das  Feld zeigt per definitionem von plus nach minus. Bringt man ein Medium in dieses (nun äußere) Feld hinein, so wird es polarisiert:

Durch die Polarisation P (Ausrichtung der Dipole im Material) wird das elektrische Feld im Medium abgeschwächt. Zur Beschreibung des durch die freien Ladungen erzeugten äußeren Feldes wird ein weiterer Vektor D, die elektrische Flussdichte oder dielektrische Verschiebung, eingeführt.

Elektrisches Feld und dielektrische Verschiebung

Das ursprüngliche, durch freie Ladungen erzeugte Feld bezeichnet man als

dielektrische Verschiebung  oder

elektrische Flussdichte

Dabei gilt folgende Beziehung zwischen dem elektrischen Feld  und der dielektrischen Verschiebung :

Das resultierende  elektrische Feld  ergibt sich als Superposition

aus dem äußeren Feld und dem Polarisationsfeld .

Üblicherweise schreibt man:

Für die Maßeinheiten gilt:

Aus der Dimension von D und P (Ladung pro Flächeneinheit) ergibt sich die Bedeutung einer Flächenladungsdichte. Tatsächlich entspricht den Normalkomponenten von D und P die Oberflächenladungsdichte ( für freie bzw. gebundene Ladungen.

Durch Einführung der Dielektrizitätszahl (r eliminiert man aus dem Ausdruck

die Polarisation  mittels

bzw.

( - dielektrische Suszeptibilität

(r - dielektrische Permeabilität

Die Größe

bezeichnet man als elektrischen Fluss. Er hat die Dimension einer Ladung.

An der Grenzfläche zweier Medien 1 und 2 mit den Permeabilitäten (1 und (2 gelten folgende Bedingungen für die Feldstärken:

Die Normalkomponente Dn der elektrischen Flussdichte ist stetig, d.h.

Daraus folgt mit

das Brechungsgesetz für die Normalkomponente der elektrischen Feldstärke:

Die Tangentialkomponente der elektrischen Feldstärke ist stetig, d.h.

Ist ( der Winkel, den die elektrische Feldstärke mit der Normalkomponente einschließt, so erhält man unter Verwendung obiger Beziehungen und der Relation  die Beziehung

Die obere Skizze zeigt die Verhältnisse an der Grenzfläche zweier Medien für den Fall (2 < (1. Im Unterschied zu dem bekannten Brechungsgesetz aus der Optik wird hier keine Aussage über die Ausbreitungsrichtung von Lichtstrahlen sondern die Beträge der Komponenten der elektrischen Feldstärke getroffen. Die hier getroffenen Aussagen über die Feldstärke gelten natürlich auch im weiteren, wenn von elektromagnetischen Wellen die Rede sein wird.