Ein- und Ausschaltvorgang an einer Induktivität

Differenzieren nach t ergibt folgende Differentialgleichung:

Mit dem Lösungsansatz

für diese homogene Gleichung findet man für die Zeitkonstante (

Als spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung

erhält man

Die allgemeine Lösung erhält man als Summe aus der Lösung der homogenen und inhomogenen Gleichung:

Einschaltvorgang

Anfangsbedingung:

Mit der oberen Bedingung erhält man    und

Beispiel:

Eine Spule mit N = 100 Windungen, d = 1cm und lS = 10 cm enthält einen Eisenkern mit µr = 1000. Diese Spule mit einem Widerstand von 1( werde mit einer Spannungsquelle von 5V verbunden..

Wir berechnen zunächst die Induktivität L mittels

zu  L = 9,9 mH. Die Zeitkonstante ergibt sich damit mittels

zu ( = 9,9 ms.

Ausschaltvorgang

Anfangsbedingung:

Mit Hilfe der homogenen Lösung (Spannung U0 abgeschaltet)

ergibt sich:

Die Spannung an L verhält sich folgendermaßen: