# Das elektrische Feld eines geladenen Metallkörpers

- Im Metall sind Ladungen frei beweglich.

- Potentialdifferenzen zwischen zwei Punkten einer Metallfläche werden sofort abgebaut.

- Daraus ergeben sich folgende Aussagen:

- Es existiert kein elektrisches Feld tangential zur Metallfläche, d.h.

- Jede leitende Fläche ist Äquipotentialfläche

- Die Flächenladungsdichte einer geladenen Metallfläche ist konstant und erzeugt ein Feld senkrecht zur Fläche.

Für das Feld an der Oberfläche gilt:

## Der Faradaykäfig

- Ein Faradaykäfig ist eine zusammenhängende, hohle Metallfläche.

- Die Innenfläche ist Äquipotentialfläche, d.h. V = const. (

für jeden Ort r der Metallfläche.

- Die Feldstärke im Inneren des Käfigs ist Null. Dies folgt sofort aus dem Gauß’schen Satz, da die Ladung im Inneren des Hohlraumes Null ist. (

Die Relation V = const. gilt für den gesamten Hohlraum und nicht nur für die Innenfläche.

- Die gesamte Oberflächenladung sammelt sich auf der Außenfläche und erzeugt ein E-Feld senkrecht zur Oberfläche.

# Das elektrische Feld einer geladenen Metallfläche

Mit Hilfe des Gauss’schen Satzes

findet man

Da sich die Normalkomponente des elektrischen Feldes aus der Oberflächenladungsdichte E = (/(0 ergibt, folgt: