Stationäre Ströme

- Stromstärke I

Dimension der Stromstärke:

- Stromdichte :

Dimension der Stromdichte:

Kirchhoff’sche Gesetze

- KNOTENSATZ

An jedem Verzweigungspunkt (Knoten) in einer Schaltung muss ebensoviel Ladung zufließen wie abfließen. Die Summe aller Ströme in den einzelnen Zweigen, die in den Knoten münden, ist Null:

(Kontinuitätsgleichung)

- MASCHENSATZ

Die Gesamtspannung längs einer geschlossenen Masche einer Schaltung, d.h. die Summe aller Spannungsabfälle an den einzelnen Elementen, aus denen die Masche besteht, ist Null: