# Feld und Kapazität eines Plattenkondensators

# Im Außenraum des Plattenkondensators kompensieren sich die Felder der Ladungsverteilungen der beiden Einzelplatten.

#### Im Innenraum addieren sich die Felder der beiden Einzelplatten zu

# Daraus ergibt sich zwischen den Platten eine Potentialdifferenz zu

Die Kapazität eines Kondensators gibt die gespeicherte Ladung bezogen auf die Potentialdifferenz an:

Daraus folgt für die Kapazität eines Plattenkondensators

,

falls das Feld E durch ein Dielektrikum abgeschirmt wird.

# Plattenkondensator mit Dielektrikum

Zwischen den Platten eines Kondensators gilt:

Das elektrische Feld ist durch das Dielektrikum zwischen den Kondensatorplatten abgeschirmt:

Andererseits ist das Feld E durch die Potentialdifferenz U zwischen den Platten und die Flächenladungsdichte ( durch die Oberflächenladung Q bestimmt:

Damit erhält man für die Potentialdifferenz zwischen den Platten:

Misst man die Potentialdifferenz zwischen den Platten eines mit einer definierten Ladung aufgeladenen Kondensators (Q = const. ; Ladespannung abgetrennt), so gilt:

## Energiespeicherung im Plattenkondensators

(Wegen C ( (r gilt W ( (r bei U = const. und W ( (r-1 bei Q = const)

### Mit

erhält man für die Energiedichte :

(unabhängig von der Geometrie des Kondensators)

Die Energie eines geladenen Kondensators steckt im elektrischen Feld.