Das elektrische Feld einer Punktladung

Radiale Linien: Feld (Kraft-)linien

Kreise (bzw. Kugelflächen): Äquipotentialflächen

Die Feldlinien stehen senkrecht auf den Äquipotentialflächen.

# Arbeit im elektrischen Feld

Das bestimmte Wegintegral über das elektrische Feld bezeichnet man als Spannung U:

Als Potential des elektrischen Feldes V(x,y,z) bezeichnet man das unbestimmte Integral

Mit Hilfe des Potentials kann man die Spannung als Potentialdifferenz ausdrücken:

Das Potential ist (wie jedes unbestimmte Integral) bis auf eine Konstante bestimmt. Diese Konstante wird durch praktische Erwägungen festgelegt. In der Regel wählt man diese Konstante so, dass das Potential im Unendlichen oder auf dem Erdboden gleich Null wird. Auf den Betrag der  Potentialdifferenz hat diese Festlegung keine Auswirkung.

Kennt man das Potential eines elektrischen Feldes, so kann die Arbeit im elektrischen Feld sehr einfach durch die Spannung (Potentialdifferenz) U ausgedrückt werden:

# Das Coulombpotential

Setzt man die Konstante C = 0, so verschwindet das Potential im Unendlichen. Mit dieser Eichung erhält man für das Coulombpotential der Ladung q somit

In dieser Beziehung bedeutet r den Abstand zur Punktladung.

Ein Feld besitzt ein eindeutiges Potential, wenn die Arbeit zur Verschiebung der Ladung wegunabhängig ist. Dies bedeutet, dass

Wenn das Potential eines Feldes nur vom Ort abhängt, so ist die auf einem geschlossenen Weg verrichtete Arbeit Null.

In diesem Fall kann das elektrische Feld auch eindeutig aus dem Potential abgeleitet werden und es gilt:

# Text boxes

+