RC-Tiefpass als Integrator

Die obere Schaltung bezeichnet man auch als Tiefpass, da hochfrequente Spannungen durch das C kurzgeschlossen werden. Der spannungsabfall am Kondensator berechnet sich allgemein zu

Falls R hinreichend groß ist, wird der Strom durch den Widerstand bestimmt und es gilt:

Eine beliebige zeitabhängige Eingangsspannung wird am Tiefpass integriert, falls

RC-Hochpass als Differenzierglied

Der Spannungsabfall am Ohm’schen Widerstand ergibt sich zu

Wird R hinreichend klein im Vergleich zum kapazitiven Widerstand gewählt, so wird der Strom durch den Betrag von C bestimmt

In diesem Fall erhält man wegen UC (UE:

Eine beliebige zeitabhängige Eingangsspannung wird am Hochpass differenziert, falls die Bedingung

# Sinusförmige Wechselspannungen am RC-Glied

Für

erhält man allgemein am Ausgang des Tiefpass:

Ist die Bedingung (( >> 1 erfüllt, so ist die Phasenverschiebung zwischen Gesamtspannung UE und UR = 0 und zwischen UE und UC gleich 90°. Man erhält dann:

Dieses Ergebnis erhält man auch durch Anwendung der oben angegebenen Integrationsbeziehung.

Im Falle eines Hochpasses erhält man durch Differenzieren (im Falle der Gültigkeit von (( <<1 !!!) das Resultat

Allgemein gilt :

Integration einer Rechteckspannung am Tiefpass

Gegeben sei eine periodische Rechteckspannung:

Die Integration dieser Spannung liefert eine linear ansteigende Spannung bis (t = ( und eine linear abnehmende Spannung im nachfolgenden Intervall bis (t = 2( (Sägezahnspannung).

Eine Fourierzerlegung der Rechteckspannung in ein Spektrum von Sinusspannungen sollte es ermöglichen,  unter Anwendung der vorherigen Ergebnisse für harmonische Spannungen zu demselben Resultat zu gelangen. Die oben angegebene Eingangsspannung kann folgendermaßen in eine Reihe entwickelt werden:

Das Ausgangsspannungsspektrum erhält man dann zu

für ungerade n = 1, 3, 5, ....

In den folgenden beiden Abbildungen ist das Amplitudenspektrum der Eingangs- und Ausgangsspannung für n = 1 bis 11 sowie die berechnete  zeitabhängige Ausgangsspannung (in der Summation bis n=9 berücksichtigt) dargestellt.