Reflexion und Brechung an Grenzflächen dielektrischer Medien

Der Betrag des Wellenvektors in einem Medium der Permeabilität (r ergibt sich zu

c0: Vakuumlichtgeschwindigkeit;       n: Brechzahl

Beim Übergang des Strahles von einem Medium 1 in ein Medium 2 ist die Parallelkomponente von k stetig. Es sei

.

Mit den Indizes e, r und g für den einfallenden, reflektierten und gebrochenen Strahl gilt dann:

Daraus folgt für den Ausfallwinkel (’ des reflektierten Strahles (Einfallswinkel ()

Mithin also das Reflexionsgesetz

Für die Beziehung zwischen einfallendem und gebrochenem Strahl (() folgt mit

Das Brechungsgesetz