Der Skineffekt

- Fließt durch den Leiter ein Strom der Dichte , so ist dieser nach dem Oerstedt’schen Gesetz mit einem Magnetfeld B verbunden.

- Im Falle eines zeitlich veränderlichen Stromes induziert das zeitlich veränderliche Magnetfeld ein Wirbelfeld Eind.

- In der Mitte des Leiters heben sich das induzierte Feld Eind und das äußere Feld Ea auf..

- Das elektrische Feld wird auf die Oberfläche des Leiters verdrängt. Im Innern ist der Leiter feldfrei.

Es gelten folgende Beziehungen (der Verschiebungsstrom ist in guten Leitern vernachlässigbar):

Eliminiert man aus beiden Gleichungen den Vektor H, so folgt:

# Breitet sich ein ortsabhängiger Hochfrequenzstrom

auf der Leitung aus, so erhält man für die Tiefe d, auf welche der Strom auf den 1/e-ten Teil abgefallen ist, die Beziehung