# Felder in Medien

Felder im Vakuum:

Durch die freien Oberflächenladung auf den Metallplatten wird ein elektrisches Feld Ea erzeugt. Die elektrischen Feldlinien zeigen per definitionem von plus nach minus .

Felder im Medium:

Bringt man ein Medium zwischen die Platten, so wird es durch das äußere Feld polarisiert. Es entsteht ein Polarisationsfeld P, welches das äußere Feld abschwächt. Für das durch die freien Ladungen erzeugte äußere Feld Ea , welches die Polarisation des Materials verursacht, führt man einen zusätzlichen Begriff ein – die elektrische Flussdichte oder dielektrische Verschiebung D: