Wechselstromlehre

Wechselspannungen sind zeitlich periodische Spannungen der Amplitude U0 (U0 = Uss/2), der Grundfrequenz f  (f = 1/T) und der Phasenlage (.

Für die obere grafische Darstellung gilt:

Im Falle sinusförmiger Spannungen sind die in Stromkreisen fließenden Ströme ebenfalls sinusförmig, jedoch mit einer anderen Phasenlage (2:

# Ohm’sche Widerstände im Wechselstromkreis

U(t) = Uosin((t + ( )

Die Gesetze des Gleichstromkreises gelten im Wechselstromkreis für die Momentanwerte, d.h. insbesondere:

U(t) = R.I(t)           Ohm’sches Gesetz

P(t) = U(t).I(t)        Leistung

Da die direkte Proportionalität zwischen Strom und Spannung am Ohm’schen Widerstand erhalten bleibt, besteht zwischen beiden Größen keine Phasenverschiebung.

Für die Leistung führt man einen Mittelwert über die Periodendauer T ein:

Damit kann man wegen P = U.I = R.I2 = U2/R auch schreiben:

### Mit den Effektivwerten für Spannung und Strom

Eine Gleichspannung mit dem Effektivwert Ueff setzt am Ohm’schen Widerstand R dieselbe Leistung um, wie eine Wechselspannung mit der Amplitude U0. Der Begriff des Effektivwertes kann auf beliebige zeitlich periodische Spannungen ausgedehnt werden.

## Beispiel Sägezahnspannung

Für den zeitlichen Mittelwert erhält man:

Für den Effektivwert (quadratischen Mittelwert) gilt:

## Beispiel Sägezahnspannung

Die Entwicklung der Sägezahnspannung in eine Fourierreihe ergibt:

Zur Berechnung des Effektivwertes der Spannung summiert man die Effektivwerte (Leistungen) aller Summanden der Reihe:

Für die Komponente n=0 (Gleichspannungskomponente ) folgt:

Für die sinusförmigen Komponenten erhält man:

Die Summe beider Beträge ergibt U2eff=U20/3 bzw. Ueff=U0/(3.

Dieses Resultat stimmt mit vorheriger Rechnung überein.