Der statische Auftrieb

# Der Schweredruck

Eine Flüssigkeitssäule mit der Höhe z und dem Querschnitt A hat das Gewicht

# Entsprechend übt sie auf ihren Boden den Schweredruck

aus.

Die auf ein Oberflächenelement   eines Körpers wirkende Kraft  ergibt sich zu

Die gesamte auf einen Körper infolge des Schweredruckes wirkende Kraft erhält man durch Integration über die gesamte Oberfläche zu

## Die Auftriebskraft

# Aus der Abbildung folgt, dass sich die Seitenkräfte aufheben, also

# Der Betrag der Kraft auf die Deckfläche A folgt zu

Die Kraft auf die Bodenfläche ergibt sich aus

Die resultierende Kraft bezeichnet man als Auftriebskraft mit

Mit dieser Identität folgt für die Auftriebskraft:

Die Auftriebskraft ist dem Betrag nach gleich dem Gewicht der Flüssigkeit vom Volumen Vk. Dies entspricht der Aussage des Archimedischen  Prinzips:

Der Auftrieb ist gleich dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeitsmenge.

# Sinken, Schweben und Schwimmen

- Sinken

mit

- Schweben

- Schwimmen

Bei vollem Eintauchen ist das Gewicht kleiner, als die Auftriebskraft. Der Körper taucht ohne zusätzliche äußere Krafteinwirkung soweit ein, bis das Gewicht gleich der Auftriebskraft ist.